## Slide 1
02
服务器换硬盘机器人项目进展汇报
整体思路：视觉定位、规划接近、力控插入
目标输出是机器人可执行的槽位位姿，并通过力觉保护完成插入。
视觉感知
识别服务器与目标槽位
输出中心、方向与深度
6D 位姿
关键点 / 深度 / PnP
相机坐标转换到机器人坐标
规划与接近
KDL、碰撞检测、OMPL
轨迹时间参数化与执行
接触与插入
低速接近、持续超力判断
中止、撤退与受控插入
当前已验证
MoveIt + MuJoCo 插入流程、力保护、D435 图像采集和 YOLO 2D 检测
继续探索
槽位关键点、深度定位、手眼标定、视觉伺服和视觉力控联调
本阶段范围：固定式机械臂换盘工作站。底盘与移动导航暂不纳入。
Notes: 整体技术思路根据当前项目架构与用户提供的视觉方案整理。
当前已验证：MoveIt/MuJoCo 插入流程、力保护与服务器机组 2D 检测。插入稳定性仍需更多重复试验。
尚未验证：槽位 6D 位姿、手眼标定、视觉伺服和真实力控插盘。

## Slide 2
03
机械与数字模型：UR5e、AG95、硬盘架
已完成的模型要素
• UR5e 六轴机械臂与完整外观网格
• AG95 平行夹具运动链和夹持端
• 末端固定硬盘代理体参与碰撞检查
• 4列×3行机架与12个盘位几何
• slot_00～slot_11 的 entry / goal 坐标
已验证
URDF、MuJoCo 与 MoveIt 关节契约和初始坐标对齐
12盘位坐标示意
slot 00
slot 01
slot 02
slot 03
slot 04
slot 05
slot 06
slot 07
slot 08
slot 09
slot 10
slot 11
当前自动插入验证集中在 slot 09；其余盘位已建立坐标基础，尚未逐一验证。
机械图纸用途：用于说明工作空间、夹具关系、盘位编号和后续视觉标定坐标。
Notes: 图片：outputs/model_validation/mujoco_ag95_fixed.png。
图片：outputs/model_validation/mujoco_drive_proxy_visible.png。
模型：src/huanpan_description/mujoco/universal_robots_ur5e/。
12盘位坐标来源：sa5212_empty_rack.xml。

## Slide 3
04
规划与控制模块：从目标位姿到轨迹执行
目标位姿
盘位 entry / goal
运动学
KDL FK / IK
碰撞检测
状态与路径采样
OMPL规划
RRTConnect
轨迹处理
TOTG 时间参数化
控制执行
FollowJointTrajectory
核心模型
末端位姿： ᴮTₑ(q) = FK(q)
逆运动学： q* = IK(ᴮTₜₐᵣgₑₜ)
轨迹约束：q ∈ [qₘᵢₙ, qₘₐₓ]
时间戳严格递增，速度与加速度按比例缩放
本阶段结果
huanpan_motion 构建成功；轨迹处理2项测试通过；已自动规划并执行到 slot_09_entry。
Notes: 架构来源：src/huanpan_motion/README.md。
构建记录：build/huanpan_motion/colcon_build.rc = 0。
测试记录：build/huanpan_motion/test_results/huanpan_motion/test_trajectory_processor.gtest.xml，2 tests，0 failures。

## Slide 4
05
服务器换硬盘机器人项目两日进展汇报
插入问题与扰动验证：链路可运行，稳定性待验证
控制逻辑
接触力提取
末端接触力与力矩
一阶滤波
抑制瞬时尖峰
持续超限
超过阈值并保持 tₜᵣᵢₚ
F̄ₖ = αFₖ + (1 − α)F̄ₖ₋₁
触发条件：F̄ > Fₗᵢₘᵢₜ 且持续时间 > tₜᵣᵢₚ
扰动已加入：OU 有色关节力矩，seed=7，scale=0.2
默认关闭，启动仿真时需要显式开启。
仿真试验结果
30.67 N
曾失败：力保护触发
同为 scale=0.2，中止并撤退
3.02 N
通过 #1
重新对齐后完成插入
2.81 N
通过 #2
相同扰动配置下重复通过
Notes: 力保护实现：src/huanpan_mujoco/huanpan_mujoco/force_guard.py。
扰动实现：src/huanpan_mujoco/huanpan_mujoco/disturbance.py。
超力日志：log/ros/insertion_demo_40947_1789535471454.log，max force 30.67 N。
正常插入日志：log/ros/insertion_demo_42429_1789535907065.log，max force 3.02 N。
重复插入日志：log/ros/insertion_demo_42563_1789535955738.log，max force 2.81 N。
三次日志均由 bridge 启用 disturbance_scale=0.2，seed=7；启动文件中的默认值仍为 disturbance_enabled=false。
当前证据只有 slot_09、代理硬盘与少量重复试验，只能说明链路可运行，不能说明插入已经稳定。
25 N 为仿真起始阈值，不代表真实硬盘或背板的安全标定值。

## Slide 5
06
视觉模块：D435数据链路与YOLO试验结果
当前数据
30 张 D435 图像
9 张人工标注
8 张训练 + 1 张验证
YOLOv8n CPU 训练 235 轮
结果与边界
已标注图：8 / 9 检出
中心误差：2.53～6.70 px
未标注图：15 / 21 检出
mAP50 0.995，仅1张验证图
当前以真实 D435 图像为主；模型可辅助预标注，但尚未输出具体槽位位姿。
Notes: 真实检测图：outputs/perception/result_new.png。
训练曲线：outputs/perception/runs/server_unit_smoke/results.png。
训练结果：precision 0.98925，recall 1.0，mAP50 0.995，mAP50-95 0.6955。
检测明细：outputs/perception/demo_pred/detections.json。
对未标注21张统计：15张至少有一个检测，6张漏检；其中存在低置信度重复框。
仿真槽位数据仅保留用于数据格式和结构验证，未作为当前真实模型的泛化证据。

## Slide 6
07
6D定位与视觉伺服
理论探索
以下链路用于指导下一阶段实现，尚未接入当前自动插入程序。
目标检测
Server ROI
槽位精定位
Keypoint / Mask
深度与PnP
X Y Z 与姿态
手眼标定
Camera → Robot
视觉伺服
PBVS / IBVS
力控插入
接触后纠偏
相机投影与PnP
s [u v 1]ᵀ = K [R | t] [X Y Z 1]ᵀ
手眼标定
AX = XB
建立相机与机器人基座变换
图像视觉伺服
v꜀ = −λ Lₛ⁺ (s − s*)
持续减小当前特征与目标特征误差
当前边界：仅完成服务器机组2D检测，尚未完成槽位关键点、深度定位、手眼标定和运动联调。
下一步：扩大真实数据集，完成槽位6D定位，再接入 huanpan_motion 与力控插入状态机。
Notes: 该页为理论探索和下一阶段设计路线，不代表当前已实现功能。
当前实际功能止于 server_unit 2D检测。
后续需确定 eye-to-hand 或 eye-in-hand 安装方式，再进行手眼标定与视觉伺服实现。
下一阶段优先级：补齐真实数据、槽位关键点与深度/PnP、手眼标定、运动联调。