## Slide 1
01
服务器换硬盘机器人项目进展汇报
本周重点：槽口精定位技术路线与六维位姿输出
当前链路从 D435 彩色图开始，完成槽口四角与 6D 位姿计算，再用深度平面和示教位姿检查结果。
本周完成
35 组 RGB-D 数据、精细定位 ROS 2 节点
当前判断
已获得单帧六维位姿，连续稳定定位、手眼标定和机械臂闭环仍待完成
最终输出定义在 camera_color_optical_frame，位置为 X、Y、Z，姿态为 Rx、Ry、Rz
01 D435 彩色图
输入 RGB 图像
02 YOLOv8 粗检测
检测槽口粗框
03 粗框四周寻边
寻找四条槽口边
04 四条边求交
得到四个角点
05 已知尺寸约束
槽口 100 × 25 mm
06 IPPE PnP
计算槽口 6D 位姿
07 深度平面检查
检查距离与法向
08 示教位姿比较
计算位置与姿态误差
Notes: 本页按八个步骤说明槽口精定位链路。
流程从 D435 彩色图开始，YOLOv8 给出槽口粗框，在粗框周围寻找四条边并求交得到四角点。
已知槽口物理尺寸为 100 × 25 mm，IPPE PnP 计算相机坐标系下的 6D 位姿。
深度平面用于检查距离和法向，最后将当前位姿与示教位姿比较，输出位置和姿态修正量。

## Slide 2
02
粗框四周寻边+四条边求交+IPPE PnP 计算 6D 位姿
中心思想是根据YOLO框周围寻找四条边，具体流程为：
YOLO 输出粗框：B=(x_1,y_1,x_2,y_2)
在粗框四周分别建立窄条区域：
- 上边区域：(y_1) 附近
- 下边区域：(y_2) 附近
- 左边区域：(x_1) 附近
- 右边区域：(x_2) 附近
先计算图像梯度：,
梯度幅值：
通过 Canny、Sobel 或阈值筛选出边缘点。
然后对每组边缘点使用 RANSAC或最小二乘拟合直线：ax+by+c=0
通常归一化为：+=1
点 () 到直线的距离为：|a+b+c|
RANSAC选择距离小于阈值的点作为内点
最终得到上、下、左、右四条边。
一条直线可以写成齐次形式：I=
两条直线的交点为：
假设：
则图像坐标为：u =,v =
四个角点分别为：
其中：
- TL：左上角
- TR：右上角
- BR：右下角
- BL：左下角
非齐次形式下，两条直线交点也可以写成：
当 很小时，两条直线接近平行，交点结果不可靠。
已知槽口尺寸：
W=100 mm,H=25 mm
在槽口自身坐标系中定义四个三维角点:
它们与图像中的四个角点一一对应。
相机投影模型为：
S=K
其中R是槽口相对于相机的旋转矩阵
t是槽口相对于相机的位置
PPE专门处理平面目标。由于平面PnP可能产生两组候选解，因此需要选择：
- 所有角点深度为正的解
- 重投影误差更小的解
- 与深度平面法向更一致的解
重投影误差为：
其中=pi(K( +t)
，为位姿重新投影出的角点
最终得到：[x,y,z,,,]
Notes: 算法实现位于 huanpan_perception/fine_localization.py。平面目标采用 SOLVEPNP_IPPE；深度拟合用于距离与法向交叉校验。当前 target_slot 参数尚未完成服务器区域到指定单槽 ROI 的几何解析。

## Slide 3
03
初始精定位效果与暴露问题
初始效果 1：目标未检出
初始效果 2：位姿质量未通过
相机偏离合适视角或距离后，YOLO 无法持续检出槽口。
粗框能够出现，但最终的6D位姿的输出值小于精度检测的标准值。
单击视频播放
单击视频播放
初期现象
调试图像约 4.7 FPS。相机倾斜或距离变化时容易漏检，即使检测到目标，六维位姿也可能被质量门限拒绝。
Notes: 本页展示精定位算法初期运行效果，两个视频均直接嵌入演示文稿。
左侧视频出现 NO DETECTION，说明相机偏离合适视角或距离后，粗检测无法持续输出。
右侧视频能够检测到目标，但重投影误差超过 2 px，位姿结果未通过质量门限。
当时调试图像约 4.7 FPS，后续已针对发布链路和 GPU 推理继续优化。

## Slide 4
04
实机验证：有效位姿与当前问题
已保存的 slot 0 参考位姿
X -54.6 mm
Y -19.2 mm
Z 272.8 mm
重投影误差 1.52 px
该记录证明实时图像到相机坐标系位姿的链路能够产生有效输出。
连续运行暴露的问题
边缘质量不足
部分帧低于 0.18 门限
重投影误差偏大
多帧超过 2 px，部分达到十几像素
在相机处于一些偏转角度的时候识别不出来，并且识别帧数太低
准备首先解决帧数过低的问题，然后去针对门限问题，尝试先放宽对应的数值，主要解决的还是发生一边偏转的时候识别不出的问题
需要先统一粗检测对象与单槽物理模型，再进行重复性和绝对精度评估。
Notes: 参考位姿来自 outputs/perception/references/slot_references.yaml，重投影误差 1.516 px。实时日志多次出现 edge quality 低于 0.18、reprojection error 高于 2 px 以及 not enough vertical edge points，因此不宣称稳定定位完成。